ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на закупку сухих смесей, смол

## 1. Основание на приобретение закупаемой продукции.

Выполнение работ по модернизации с заменой  ГА №3 Воткинской ГЭС. Проектная документация АО «Ленгидропроект», РД 2021-14-16п-ГР «Комплексная замена гидроагрегатов филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС». Здание станции. Гидроагрегат № 3. Восстановительные работы по проточной части». Заказчик – ПАО «Силовые машины».

## Наименование закупаемой продукции.

Сухие смеси, смолы для производства работ по модернизации с заменой  ГА №3 Воткинской ГЭС филиала ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС» Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

## Покупатель.

АО «Гидроремонт-ВКК», 119421, Москва, улица Новаторов, д.1.

## Грузополучатель.

Воткинский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 617766, Пермский край   г. Чайковский, территория филиала ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС».

## Назначение продукции.

Сухие смеси, смолы предназначены для инъецирования, восстановления бетона проточной части при реконструкции ГА №3 на территории филиала ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС» Воткинским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК».

## 6. Спецификация продукции и требования к продукции.

## 6.1. Спецификация закупаемой продукции.

В соответствии с Приложением №1 к техническим требованиям на 1 листе.

### 6.2. Общие требования к продукции.

Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ.

Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся.

### 6.3. Требования соответствия. Подтверждение соответствия.

Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, СТО производителя, требованиям пожарной и экологической безопасности, а также требованиям, согласно приложению №1.

## 7. Сроки поставки продукции

Продукция должна быть поставлена на склад покупателя (территорию филиала ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС»). 						  Продукция поставляется на склад покупателя партиями. Объемы и сроки поставки партий товара указаны в Приложении № 2 к настоящему ТТ.

Весь объем поставки должен быть выполнен не позднее 26.01.2020 года.

Сроки поставки и количество продукции могут быть изменены по предварительному согласованию с поставщиком.

## 8. Гарантийные обязательства поставщика.

Участник закупки обязан установить на продукцию гарантийный срок не менее 10 месяцев, со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара (партии товара), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

В случае поставки продукции с периодом до окончания срока годности менее 10 месяцев, обмен продукции производится за счет участника закупки.

Устанавливаемый гарантийный срок на продукцию участники закупки должны указать в техническом предложении.

## 9.Условия поставки.

Поставка продукции производится на склад грузополучателя по адресу: Воткинский филиал АО «Гидроремонт – ВКК», РФ, 617766, Пермский край   г.Чайковский, территория филиала ПАО «РусГидро» - Воткинская ГЭС».

## Приемка продукции осуществляется только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00. Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию, предоставляется участником закупки не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

Приложение №1к Техническим требованиям

Спецификация закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Указание на производителя | Технические характеристики | Соответствие стандартам | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Состав "Nafufill КМ 250" | MC-Bauchemie |  |  |  | СТО, ТУ производителя | кг | 183950 |  |
| 2 | Состав MC-RIM PROTECT | MC-Bauchemie |  |  |  | СТО, ТУ производителя | кг | 78750 |  |
| 3 | Ремонтный состав "MC-Fix ST" | MC-Bauchemie |  |  |  | СТО, ТУ производителя | кг | 156 |  |
| 4 | Пакер инъекци-онный "MC-Injectionspacker" | MC-Bauchemie | Размеры (диаметр * длина) | 14 х 115 мм |  | СТО, ТУ производителя | шт. | 1000 |  |
| 5 | Инъекционная смола MC-Injekt 2700 L, двухкомпонент-ная | MC-Bauchemie | компонент 1 компонент 2 |  |  | СТО, ТУ производителя | л | 140 140 |  |
| 6 | Грунтовка для арматуры Zentrifix KMX | MC-Bauchemie | Упаковка, кг | 5 |  | СТО, ТУ производителя | шт. | 10 |  |
| 7 | Катализатор MC-KAT 27 для регулирования скорости твердения смолы MC-Injekt 2700 L | MC-Bauchemie | Упаковка, л | 0,4 |  | СТО, ТУ производителя | шт. | 5 |  |
| 8 | Промывка- очиститель для двухкомпонентного насоса MC-Verdünnung PU | MC-Bauchemie | Упаковка, л | 10 |  | СТО, ТУ производителя | шт. | 12 |  |

Приложение № 2 к Техническим требованиям

График поставки

| № п/п | Наименование материла | 1 партия | 2 партия | 3 партия | 4 партия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Срок поставки | Объем поставки | Срок поставки | Объем поставки | Срок поставки | Объем поставки | Срок поставки | Объем поставки |
| 1. | Состав "Nafufill КМ 250" | В течение 30 дней с даты подписания договора | 43500 кг | До 08.11.2019 | 43500 кг | До 29.12.2019 | 48500 кг | До 26.01.2020 | 48450 кг |
| 2. | Состав MC-RIM PROTECT |  | 22200 кг |  | 22200 кг |  | 17200 кг |  | 17150 кг |
| 3. | Ремонтный состав "MC-Fix ST" |  | 156 кг |  | - |  | - |  | - |
| 4. | Пакер инъекционный "MC-Injectionspacker" |  | 1000 шт. |  | - |  | - |  | - |
| 5. | Инъекционная смола MC-Injekt 2700 L, двухкомпонентная |  | 140 л + 140 л (в полном объеме) |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Грунтовка для арматуры Zentrifix KMX |  | 50 кг |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Катализатор MC-KAT 27 для регулирования скорости твердения смолы MC-Injekt 2700 L |  | 2 л |  | - |  | - |  | - |
| 8 | Промывка- очиститель для двухкомпонентного насоса MC-Verdünnung PU |  | 120 л |  | - |  | - |  | - |